Q1

a)	00111001 or 0x39

[2 marks]

b)

(i) Bit 3 on

P4 = P4 | 0x08		//00001000

[2 marks]

(ii) Bit 3 off

P4 = P4 & 0xF7	//11110111

[2 marks]

(iii) 	if ((P4 & 0x02) != 0) && (P4 & 0x04) != 0)

{

P4 = P4 & 0xEF;	//11101111

}

[4 marks]

c)

state = 0

case (state)

{

case 0: if (s1 closed) {

LED on

Open inlet valve

state = 1;

}

break;

case 1: if (water level sensor = 1) {

close inlet valve

heater on

state = 2

}

break;

case 2: if (thermostat activated) {

heater off

LED off

state = 0

}

break;

} // endcase

[10 marks]

TOTAL [20 Marks]

# Text boxes

Thermostat

Heater off/ LED off

Close inlet/ heater on

Water level sensor

S1 closed

LED on/ Open inlet valve

0: Idle

1: Filling

2: Heating